# 中国气象局关于印发国家级地面气象观测站

# 迁建撤暂行规定的通知

各省、自治区、直辖市气象局，各直属单位，各内设机构：

为落实《气象设施和气象探测环境保护条例》，规范国家级地面气象观测站的迁移、新建和撤销管理工作，现将《国家级地面气象观测站迁建撤暂行规定》印发给你们，请认真遵照执行。

2012年11月28日

# 国家级地面气象观测站迁建撤暂行规定

## 第一章　总　　则

第一条　为进一步规范国家级地面气象观测站迁建撤管理工作，确保观测资料的代表性、准确性、连续性和可比较性，根据《中华人民共和国气象法》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律法规和中国气象局有关业务技术和管理规定，制定本规定。

第二条　本规定所称国家级地面气象观测站是指国家基准气候站、国家基本气象站、国家一般气象站。

第三条　本规定所称迁建撤是指迁移、新建和撤销。

迁移是指将国家级地面气象观测站的观测场迁移至新的地点。

新建是指建设新的国家级地面气象观测站。

撤销是指撤销国家级地面气象观测站。

第四条　迁移国家基准气候站和国家基本气象站的，由省级气象局报中国气象局审批；迁移国家一般气象站的，由省级气象局审批，有关材料报中国气象局主管职能部门备案。

新建和撤销国家级地面气象观测站的，由省级气象局报中国气象局审批。

第五条　批复迁移或新建后，应在2年内（不包括批复当年）完成建设、通过业务验收，并正式启用。未按期启用的，应重新报批。

## 第二章　选　　址

第六条　拟选站址必须同时满足以下要求：

（一）能够代表该站所在区域的天气气候特征；

（二）符合全国气象观测站网布局；

（三）气象探测环境符合《气象设施和气象探测环境保护条例》等法规、标准和中国气象局的有关技术和管理规定；

（四）当地人民政府承诺长期保护气象探测环境、编制气象探测环境保护专项规划，并纳入当地城乡规划；

（五）占地面积满足观测场地、探测设施、业务用房和附属用房的布局要求，并预留必要的业务发展空间；

（六）具有国家法定的土地使用权证或有当地人民政府办理土地使用权证的承诺；

（七）具备必要的供电、供水、交通、通信等基础条件；

（八）应满足的其他要求。

第七条　选址工作分为初选、遴选、评估、确定四个阶段。

（一）站址初选由市（地）级气象局负责。经与当地人民政府协商，提出2—3个初选站址，上报省级气象局。

（二）站址遴选由省级气象局负责。由天气、气候、观测、资料应用等专家以及管理人员组成选址小组，对初选站址进行实地勘察、核实相关资料，初步遴选出拟选站址。

（三）站址评估由省级气象局组织。由天气、气候、观测、资料应用等专家以及业务、计财等管理人员组成评估小组，对拟选站址的科学性、合理性、可行性进行评估。

（四）省级气象局根据遴选结果和评估意见，落实当地人民政府对拟选站址的建设用地、规划、经费和编制气象探测环境保护专项规划并纳入城市（镇）控制性详细规划等方面的相关承诺，确定拟选站址，编制《站址勘察报告书》（具体要求详见附件1）和《站址迁移分析报告》（具体要求详见附件2）。

第八条　拟选站址内部建筑物布局应符合气象探测环境保护要求。

禁止在建有气象观测场的院落内建设与业务无关的建筑物。

## 第三章　迁　　移

第九条　迁移国家级地面气象观测站的，必须符合下列条件之一：

（一）国家重点工程建设或者城市（镇）总体规划变化，确实无法避免影响气象探测环境，且无法采取补救措施的；

（二）气象探测环境遭到严重破坏（含无线电频率干扰等电磁环境变化），失去治理和恢复可能的；

（三）因自然灾害等因素，现址已不具备设站条件，无法正常开展业务工作的；

（四）因气象事业发展需要迁移的。

第十条　国家级地面气象观测站站址迁移后，旧址一般应长期保留自动气象观测。

第十一条　站址迁移包括提出申请、选址申报、审查批复、建设落实和验收启用五个阶段。

第十二条　因第九条第一项原因需迁移的，由当地人民政府或者建设单位向省级气象局提出申请；因第九条第二项原因需迁移的，由市（地）级气象局向省级气象局申请；因第九条第三项原因需迁移的，由当地人民政府或者市（地）级气象局向省级气象局申请；因第九条第四项原因需迁移的，由中国气象局或者省级气象局按照职责权限决定。

第十三条　省级气象局按照要求组织选址并准备申报材料，新址观测场经度、纬度和拔海高度应由具有测绘资质的单位测量。

迁移国家基准气候站、国家基本气象站的，由省级气象局向中国气象局申报（具体要求详见附件3）。

第十四条　中国气象局、省级气象局收到站址迁移请示后，按审批权限，组织实地核查、资料审查，予以批复。

（一）迁移国家基准气候站、国家基本气象站的，由中国气象局主管职能部门委托国家级业务单位进行迁站材料技术审查，提出审查意见；派员实地核查，编写核查报告；中国气象局根据申报材料、审查意见和核查报告，做出决定，予以批复。

（二）迁移国家一般气象站的，由省级气象局主管职能部门委托省级业务单位进行迁站材料技术审查，提出审查意见；派员实地核查，编写核查报告；省级气象局根据申报材料、审查意见和核查报告，做出决定，予以批复。

对拟迁移的，省级气象局应在批复前将主要信息报送中国气象局主管职能部门（具体要求详见附件4）。中国气象局主管职能部门根据报送信息，结合国家级气象观测站网布局要求，给予必要的指导。

批复同意的，省级气象局应在批复文件下发后15个工作日内，将批复文件和有关材料报中国气象局主管职能部门备案（具体要求详见附件4）。

（三）对于情况比较特殊的站址迁移，审批机构应组织天气、气候、观测、资料应用等方面的专家进行论证。

第十五条　批复同意后，应在规定时限内完成：观测场建设，观测设备设施的安装，业务用房、附属用房等主体建筑物建设，供水、供电、交通、通信等配套工程及其它附属基础设施建设，办理土地使用权证，编制气象探测环境保护专项规划并纳入城市（镇）控制性详细规划。

第十六条　新址验收合格方可申请正式启用，新址启用并完成对比观测后，方可改变旧址用途。

（一）国家基准气候站、国家基本气象站建成后，由中国气象局组织业务验收；国家一般气象站建成后，由省级气象局组织业务验收。业务验收的主要内容包括：建设任务是否完成，建设内容和建筑物布局与申报材料是否一致，观测场和值班室的面积、布局等是否符合相关业务规定，观测设备设施是否符合要求并能正常运行，供水、供电、交通、通信等配套工程及其它附属基础设施是否能满足业务需求，是否完成土地使用权证办理，是否完成气象探测环境保护专项规划编制并已纳入城市（镇）控制性详细规划等。

（二）新址通过业务验收后，由省级气象局向中国气象局主管职能部门申请新址正式启用（具体要求详见附件5）。中国气象局主管职能部门在每年11月底之前受理下一年度新址正式启用申请。

旧址的观测记录必须持续到12月31日，新址启用时间为1月1日。

（三）因遭受严重自然灾害旧址无法正常开展业务工作的，在组织开展临时观测的同时，应迅速按照要求组织选址并准备申报材料，尽快报批，加快建设，及时启用新址。

第十七条　迁移国家级地面气象观测站，须在新址和旧址之间进行至少1年的对比观测。其中，国家基准气候站必要时进行2年对比观测。对比观测必须在新址和旧址观测场内进行。对比观测的设备为自动气象站，对比观测要素为气压、空气温度、空气湿度、风向风速、降水、地温。对比观测一般在批复迁移后进行，自1月1日开始。

因遭受严重自然灾害旧址无法正常开展业务工作的，可不进行对比观测。

在新址启用和对比观测完成之前，必须严格保护旧址的气象探测环境。

第十八条　站址迁移对比观测资料的管理包括分析报送、审查归档两个阶段。

（一）分析报送由省级气象局负责。应在完成对比观测的次年3月31日前，完成新旧站址对比观测资料的审查和分析，补充至该站的《站址迁移分析报告》中，形成完整的《站址迁移分析报告》，并将经过审查的《站址迁移分析报告》和新旧站址对比观测资料报送国家气象信息中心（具体要求详见附件6），同时在省级气象局归档。

（二）审查归档由国家气象信息中心负责。省级气象局要根据国家气象信息中心的审查意见进行修改完善。国家气象信息中心应在每年6月30日前，将资料分析报送和审查归档等情况报送中国气象局主管职能部门。中国气象局主管职能部门视情况进行通报。

## 第四章　新　　建

第十九条　新建国家级地面气象观测站的，应符合下列条件：

（一）符合现代气象业务与服务要求，满足气象事业发展需要；

（二）符合全国气象观测站网布局规划。

第二十条　新建包括提出申请、选址申报、审查批复、建设落实和验收启用五个阶段。

第二十一条　符合新建条件的，由市（地）级气象局向省级气象局申请。

第二十二条　省级气象局按照要求组织选址并准备申报材料，新址观测场经度、纬度和拔海高度应由具有测绘资质的单位测量。

由省级气象局向中国气象局申报（具体要求详见附件7）。

第二十三条　中国气象局收到新建申报后，组织资料审查、实地核查，做出决定，予以批复。

第二十四条　建设落实和验收启用要求分别同第十五条、第十六条的有关规定。

## 第五章　撤　　销

第二十五条　撤销国家级地面气象观测站的，应符合下列条件之一：

（一）已经失去气象业务和服务价值的；

（二）因自然灾害等因素，现址已不具备设站条件，且无另选新址重建意义的。

第二十六条　撤销包括提出申请、论证申报、审查批复三个阶段。

第二十七条　符合撤销条件的，由市（地）级气象局向省级气象局申请。

第二十八条　省级气象局组织天气、气候、观测、资料应用等专家以及业务、计财、人事等管理人员进行论证，给出明确的论证意见，并向中国气象局申报（具体要求详见附件8）。

第二十九条　中国气象局收到撤销申报后，组织审查，做出决定，予以批复。

## 第六章　附　　则

第三十条　在批复同意站址迁移或新建前，一般不得在新址建设办公楼、业务楼。

第三十一条　凡申报程序、申报材料不符合本规定的，上级气象部门不予受理。

第三十二条　凡违反本规定，隐瞒不报、申报不实或越权审批的，追究有关人员的责任。

第三十三条　因中国气象局气象观测站网整体调整需迁移、新建或撤销国家级地面气象观测站的，不适用本规定。

第三十四条　本规定由中国气象局主管职能部门负责解释。

第三十五条　本规定自2013年1月1日起施行，有效期3年。

中国气象局《关于下发〈气象测报业务检查员管理办法〉等文件的通知》（中气测发〔2001〕14号）中的《地面气象观测站站址变动规定》，中国气象局监测网络司《关于地面气象观测站站址变动有关问题的函》（气测函〔2009〕27号），中国气象局综合观测司《关于国家级地面气象观测站站址迁移有关事宜的通知》（气测函〔2011〕89号）、《关于做好站址变动对比观测资料分析工作的通知》（气测函〔2012〕27号）同时废止。

其他文件和规定有与本规定不一致的，均以本规定为准。

附件：1.站址勘察报告书

2.站址迁移分析报告技术要求

3.站址迁移申报材料要求

4.迁移国家一般气象站主要信息和材料备案要求

5.启用新址申报材料要求

6.对比观测资料和站址分析报告报送要求

7.新建站申报材料要求

8.撤销站申报材料要求

附件1

站址勘察报告书

站    名：

勘察人员：

| 姓名 | 工作单位 | 职 务 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- |

勘察时间：    年  月  日——    年  月  日

勘察单位：                      （盖章）

第一部分：基本信息

- 基础信息

| 现址信息 | 站 名 | XX国家基准气候站/基本气象站/一般气象站 | 区 站 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经 度 | ° ′ ″E | 纬 度 | ° ′ ″N | 观测场拔海高度 | 米 |
|  | 地理特征 |  | 位置特征 |  | 探测环境评分 | 分 |
|  | 详细地址 |  |
|  | 占地面积 | 亩 | 是否有土地证 | 是□否□ | 启用时间 | 年 月 日 |
|  | 观测任务 | 地面□ 高空□ 辐射□ 酸雨□ 农气□ 土壤水分□ GPS水汽□ 风廓线雷达□ 雷电□ 紫外线□ 大气成分□ 沙尘暴□ 天气雷达□ |
|  | 高空站类别 |  | 高空雷达天线拔海高度 | 米 | 高空探测环境评分 | 分 |
| 迁站原因及方式 | 迁站原因 | 环境破坏□ |
|  |  | 重大工程□ 批准单位： ，批准文号： |
|  |  | 城市规划□ 批准单位： ，批准文号： |
|  |  | 自然灾害□ 灾害类型： 灾害级别： 灾害发生时间： |
|  |  | 其他（请注明）□： |
|  | 迁站方式 | 整体迁移 □ 局站分设 □ | 现址是否保留自动气象观测 | 是□ 否□ |
| 拟选站址信息 | 经 度 | ° ′ ″E | 纬 度 | ° ′ ″N | 观测场拔海高度 | 米 |
|  | 观测场规格 |  | 占地面积 | 亩 | 探测环境评分 | 分 |
|  | 在城镇何方 |  | 当地最多风向 |  | 与现址高差 | 米 |
|  | 在现址何方 |  | 与现址直线距离 | 米 |
|  | 净空条件（高空）是否满足 | 是□ 否 □ | 电磁环境（高空）是否满足 | 是□ 否□ |
| 经费落实情况 | 所需经费 | 万元 | 是否落实 | 是 □ 否 □ |
|  | 经费来源 | 地方政府划拨 | 万元 |
|  |  | 省级及以下气象部门自筹 | 万元 |
|  |  | 需要中国气象局投资 | 万元 |
|  |  | 其他（请注明） | 万元 |
| 其它信息 | 建站时间 | 年 月 日 | 站址迁移次数 | 次 |
|  | 气象探测环境保护方面的群众来信 | 无□ 已处理□ 正在处理□ 未处理□ |
|  | 地方人民政府或国土资源部门办理土地证承诺 | 有□ 无□ |
|  | 地方人民政府或城乡规划部门编制探测环境保护专项规划承诺 | 有□ 无□ |
|  | 地方人民政府将探测环境保护专项规划纳入城市（镇）控制性详细规划承诺 | 有□ 无□ |
|  | 供水、供电、道路、通信等建站条件 | 满足□ 不满足□ |

2. 建站以来站址迁移情况

3. 申请迁移站址或新建理由

第二部分：现址情况

- 现址探测环境情况及变化过程

（1）障碍物情况表（逐一列出不符合要求的障碍物）

| 序号 | 障碍物名称 | 方位 | 与观测场围栏最小距离（米） | 相对观测场 最大高度（米） | 障碍物 距高比 | 出现时间 | 主要影响要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：距高比是指某点距观测场围栏的最小水平距离与该点相对观测场高度的比值；障碍物距高比是指该障碍物的最大距高比。

（2）现址障碍物距高比图（每2度测量一次最大距高比，横坐标为方位，纵坐标为距高比，要标出8倍、10倍线）

2.现址观测场四周0-360度全景照片（1.5米高度水平拍摄）                                                   拍摄日期：     年    月    日

| 北 | 北东北 | 东北 | 东东北 | 东 | 东东南 | 东南 | 南东南 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 南西南 | 西南 | 西西南 | 西 | 西西北 | 西北 | 北西北 |

3. 现址观测场及周边500米范围内平面示意图（比例尺1：5000，现有建筑物、道路等逐一描绘，标明或在图上列表说明障碍物距高比、最小距离等）

4. 各级气象部门保护气象探测环境所做工作（附主要证明材料的扫描件）

5.高空气象观测站现址四周遮挡仰角图（同时迁移高空气象观测站的制作）

6. 高空气象观测站现址历史测风最低仰角曲线图（同时迁移高空气象观测站的制作）

7.高空气象观测站现址雷达周围0-360度全景照片（同时迁移高空气象观测站的制作）

第三部分：拟选站址情况

1.当地最新的城市建设规划图（必须为整张规划图，包括规划的图例、名称、有效时间、编制单位，需在图上标注现址和拟选站址位置。附正式批复文件的扫描件等）

2.拟选站址探测环境情况

（1）障碍物情况表（要求同现址）

| 序号 | 障碍物名称 | 方位 | 与观测场围栏 最小距离（米） | 相对观测场 最大高度（米） | 障碍物 距高比 | 出现时间 | 主要影响要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）障碍物距高比图（要求同现址）

3. 拟选站址观测场四周0-360度全景照片（要求同现址）                                                    拍摄日期：     年    月    日

| 北 | 北东北 | 东北 | 东东北 | 东 | 东东南 | 东南 | 南东南 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 南西南 | 西南 | 西西南 | 西 | 西西北 | 西北 | 北西北 |

4.拟选站址及周边100米范围内规划平面图（要求由资质规划部门绘制，并盖章；比例尺1：2000，现有和拟建建筑物、道路等逐一描绘，标明或在图上列表说明距高比、最小距离等）

- 拟选站址勘察意见

| 地理位置及气候代表性分析 |  |
| --- | --- |
| 观测场周边地貌、地物、土壤类型及探测环境描述 |  |
| 供水、供电、交通、通信等情况 |  |
| 城乡建设规划情况 |  |
| 净空状况（高空） |  |
| 电磁环境（高空） |  |

注：电磁环境测试须在全天不同时间段进行，并对周围进行无线电使用频率调查。

第四部分：其它材料

1. 当地人民政府或城乡规划部门制作拟选站址探测环境保护专项规划的承诺（扫描件）

2. 当地人民政府对将拟选站址探测环境保护专项规划纳入城市（镇）控制性详细规划的承诺（扫描件）

3.  当地人民政府或国土资源部门为拟选站址办理国有土地使用证的承诺或已办理的国有土地使用证（扫描件）

4. 经费落实情况（附相关证明扫描件）

5. 拟选站址评估意见（扫描件）

第五部分：有关单位对本勘察报告书的意见（扫描件）

当地城乡规划部门意见： （盖章） 年 月 日

当地国土资源部门意见： （盖章） 年 月 日

当地人民政府意见： （盖章） 年 月 日

县级气象主管机构意见： （盖章） 年 月 日

市（地）级气象主管机构意见： （盖章） 年 月 日

附件2

站址迁移分析报告技术要求

站址迁移分析报告主要包括：拟迁观测站的站址变化情况，周边站网分布情况和探测环境情况分析，历史观测资料序列的完整性、区域一致性和均一性分析，新址与旧址观测资料的对比评估分析，主要结论等内容。技术要求如下：

# 一、拟迁观测站历次站址变化情况说明

# 详细描述站址变化情况。

# 数据精度要求：

# 建站、迁站时间精确到日（如：1953年7月1日）；历次站址坐标必须精确到分（如：经度120°19'E，     纬度45°03'N）；

# 拔海高度精确到0.1米（如：632.2米）；

# 如曾用站址无精确坐标资料必须重新测量。

# 1. 建站情况说明

# 表1 建站相关信息表

| 建站时间 | 经度 | 纬度 | 拔海高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| *年*月*日 | *°*′E | *°*′N | *.*米 |

# 2. 历次迁站情况说明

# 表2 历次迁站相关信息表

|  | 迁站时间 | 迁站原因 | 经度 | 纬度 | 拔海高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次迁站 | *年*月*日 |  | *°*′E | *°*′N | *.*米 |
| 第二次迁站 | *年*月*日 |  | *°*′E | *°*′N | *.*米 |
| 第三次迁站 | *年*月*日 |  | *°*′E | *°*′N | *.*米 |
| 。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。 |

# 3. 拟选站址情况说明

# 表3 拟选站址信息表

| 经度 | 纬度 | 拔海高度 |
| --- | --- | --- |
| *°*′E | *°*′N | *.*米 |

# 4. 历次迁站过程详图

# 利用google earth（http://www.earthol.com/）提供最新的卫星遥感影像图，截取观测站周边适当范围（能反映历次迁站过程）的图片，在该图片中进行如下操作：

# 用红点依次准确地标出站址的位置，并在对应的站址旁标注该站址启用（拟启用）时间；

# 用浅蓝色带箭头实线依次标出已完成的迁站过程；

# 用黄色带箭头虚线标出拟迁站过程；

# 标出历次迁站（拟迁站）距离。

# 通过以上操作，可得到能直观、准确反映拟迁观测站迁站过程的详图（如图1所示）。

# 图1 站址沿革图

二、拟迁观测站现址周边站网分布情况及现址和拟选站址周边气象探测环境分析评估

1．提供拟迁观测站现址周边气象观测站的分布图和表，并进行描述性分析。

分布图要求：提供以拟迁观测站现址为圆心，国家基准气候站或国家基本气象站半径200千米范围内，国家一般气象站半径100千米范围内国家基准气候站、国家基本气象站和国家一般气象站的分布图；对于站点稀疏地区（国家基准气候站或国家基本气象站半径200千米范围内国家级气象观测站数量少于30个的，国家一般气象站半径100千米范围内国家级气象观测站数量少于8个的），要适当考虑区域气象观测站。分布图比例尺为1:50万。国家基准气候站用黑色圆形标出，国家基本气象站用蓝色正方形标出，国家一般气象站用粉色三角形标出；区域气象观测站用绿色菱形标出；拟迁观测站的现址用黄色五角星标出，拟选站址用红色五角星标出。

列表要求：国家基准气候站、国家基本气象站、国家一般气象站和区域气象观测站分开列表，提供省别、区站号、站名、站类、经度、纬度、观测场拔海高度、现址启用时间（年月日）、最新的气象探测环境评分（不含区域站）、迁站次数、气象探测环境分类保护类别（不含区域站）等信息。

描述性分析：拟迁观测站周边国家基准气候站、国家基本气象站、国家一般气象站和区域气象观测站的分布情况。给出拟选站址和现址与周边站类相同的观测站的最小间距比。

2．现址和拟选站址周边环境分析评估

提供现址及（覆盖范围分别是2 km×2km、5 km×5 km、10 km×10 km、20 km×20 km ）最新的高分辨率卫星遥感影像图及大比例尺的地形图，图片格式见图2和图3。分析拟选站址和现址下垫面和代表性等的差异。包括追溯现址建站初期与拟选站址地形、地貌的差异；拟选站址观测场以及周边环境下垫面的土壤、植被以及建筑物等与现址建站初期的一致性；拟选站址与现址是否在同一气候区内；对拟选站址气象探测环境的评价，是否符合《气象设施和气象探测环境保护条例》（国务院第623号令）等相关技术要求。

图2 卫星遥感影像图

图3 高分辨率地形图

三、拟迁观测站观测资料序列完整性、区域一致性和均一性分析

对拟迁观测站观测资料序列的完整性、区域一致性和均一性进行分析，主要针对以下要素的月值和年值：气温（平均、最高、最低）、降水量、平均相对湿度、平均风速（2分钟）。

1．拟迁观测站观测资料序列完整性分析

（1）对建站以来观测资料各要素按照月值来统计缺测率及数据缺测年月分布状况（表4，缺测率计算方法见附录）。

表4 站名（区站号）观测资料序列月值缺测情况统计表

| 要素 | 缺测率（%） | 缺测年月 |
| --- | --- | --- |
| 平均气温 |  |  |
| 最高气温 |  |  |
| 最低气温 |  |  |
| 降水量 |  |  |
| 平均相对湿度 |  |  |
| 平均风速（2分钟） |  |  |

（2）拟迁观测站观测资料完整性综合分析

根据观测资料序列月值缺测情况统计表（表4）给出的缺测统计结果对气温（平均、最高、最低）、降水量、平均相对湿度和平均风速（2分钟）等要素的完整性进行分类评估，根据某要素缺测率大小共分为4类（表5）。

表5 现址观测资料完整性分类标准

| 分类 | 1类 | 2类 | 3类 | 4类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总缺测率（%） | 0 | ＜0.5% | 0.5%~3% | >3% |
| 完整性评估 | 序列完整 | 完整性较好 | 完整性一般 | 完整性较差 |

拟迁观测站观测资料序列的完整性总体状况则按气温（平均、最高、最低）、降水量、平均相对湿度和平均风速（2分钟）等要素的分类情况进行综合分析，若其中两个要素达到3类或4类标准，则认为该观测站观测资料序列完整性较差；反之，完整性较好。

2．拟迁观测站观测资料序列区域一致性分析

（1）对建站以来观测的平均气温、降水量、平均相对湿度和平均风速（2分钟）等要素的年值序列采用差值比较和趋势比较两种方法结合参考站进行拟迁观测站观测资料序列区域一致性分析：

差值比较：计算拟迁观测站观测资料序列与参考站序列的差值，并绘制逐年差值随时间变化的曲线图；分段计算拟迁观测站观测资料序列和参考站资料序列每5年和10年的平均差值，绘制分段平均差值随时间变化的曲线图；基于如上对比结果的直观显示来分析拟迁观测站观测资料序列与参考站的差异。

趋势比较：对拟迁观测站观测资料序列和参考站序列分别求取线性趋势，并绘制拟迁观测站观测资料序列与参考站序列趋势变化曲线图，分析拟迁观测站资料序列与参考站序列的趋势变化差异。趋势计算方法见附录。

参考站选择：拟迁观测站观测资料序列区域一致性分析需选取合适的参考站，首先在拟选站址邻近观测站中选择与拟迁观测站序列平行年代长，环境变化少，拔海高度相差较小，长年代没有迁址或其迁址时间与分析时段没有重合的2～3个观测站，求取其平均值并截取与拟迁观测站时段一致的资料序列作为参考站序列。为保证参考站序列受城市化效应影响较小，应尽量选取乡村站或小城镇站作为参考站；同时，参考站应进行完整性分析，尽可能选用序列完整性较好的资料序列（参见“拟迁观测站观测资料完整性综合分析”）。

（2）拟迁观测站观测资料区域一致性综合分析

根据对差值比较和趋势比较两种方法计算的平均气温、降水量、平均相对湿度和平均风速（2分钟）等要素的计算分析结果，如果有3种以上要素差异较小，则认为该观测站观测资料序列的区域一致性较好；反之，则较差。

3．拟迁观测站观测资料序列均一性分析

（1）对拟迁观测站建站以来观测的平均气温、降水量、平均相对湿度和平均风速（2分钟）等要素的年值序列进行均一性分析：

基于观测站详实的历史沿革记录，对存在迁站、仪器变更、观测时间或统计方法变更、环境变化等有记录的时间点进行针对性的统计检验，判断在该时间是否存在不连续点。

以观测站已知可能引起序列非均一的时间点为假设的断点，应用t检验方法（显著性水平0.05）进行该时间点前后时段的显著性检验，如检验结果显著，则认为该点是不连续点。对于不符合正态分布的要素，需首先进行正态化处理。

参考序列的选取与构建：对每个待检的序列，在待检站周围气象观测站中选择20个邻近站点，按距离由近及远排列，选取与测站环境相似、距离较近、高度相差较小、序列资料平行年代长且相关系数大的站点为参考站（原则上不少于3个），取其均值作为参考序列。气温和湿度资料，采用差值序列进行检验，降水和风速资料，采用比值序列进行检验。

（2）拟迁观测站观测资料均一性综合分析

绘制拟迁观测站历史观测资料序列均一性检验结果示意图（图4）

图4 某站（区站号）年平均气温检验结果

不连续点（A类）：1970年，观测站迁移

以断点个数的多少反映该站历史均一性的总体状况。对每个观测站最终保留的不连续点进行统计，根据不连续点数量共分为4类（表6）。

表6 现址观测资料均一性分类标准

| 分类 | 1类 | 2类 | 3类 | 4类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 断点数（个） | 0 | 1～2 | 3～4 | ≥5 |
| 均一性评估 | 序列连续 | 连续性较好 | 连续性较差 | 连续性差 |

某观测站的均一性总体状况按平均气温、降水量、平均相对湿度、平均风速（2分钟）4个要素的分类情况进行综合分析，若其中两个要素达到3类或4类标准，则认为该观测站序列均一性较差；反之，均一性较好。

四、新址与旧址观测资料的对比评估

新址与旧址观测资料的对比评估，主要针对新址与旧址的气温（平均气温、最高气温、最低气温）、降水量、相对湿度、平均风速（2分钟）的日值、月值和年值和定时观测的2分钟风向等进行评估。

（1）分别计算日平均气温、日最高气温、日最低气温、日降水量、日平均相对湿度、日平均风速的差值，并统计求取月和年差值平均值及差值标准差；

（2）降水量进行对比期累计相对差值的统计；

（3）定时观测的2分钟风向进行对比期相符率统计；

（4）平均气温、平均相对湿度、平均风速、降水量进行月平均值和年平均值的显著性检验。

以上评估内容采用的统计检验方法参见附录。

五、结论性意见

1.站址迁移初步意见

（1）气象探测环境与站网布局方面

主要从拟选站址气象探测环境是否符合要求，是否具有代表性，以及在国家级气象站网中布局是否合理的角度分析。

（2）现址观测资料分析方面

综合现址历史资料完整性、区域一致性和均一性的分析结果，概括影响历史资料完整性、区域一致性和均一性的原因。

（3）综合上述两方面，分析站址迁移是否会影响国家、区域以及本省气候评估业务、气候预测业务、天气预报（包括数值天气预报）、灾害性天气监测预警和决策服务，给出补救措施或建议。

2.对比观测评估意见（在对比评估结束后完成）

# 新址与旧址观测数据差异的综合评估，主要根据观测资料差值、差值平均值、差值标准差、降水量累计相对差值、风向相符率及观测数据差异的显著程度等进行综合分析。根据上述对比分析结果，给出新旧站址观测资料差异大小的结论性意见和建议，以及对新旧站址资料应用方面的意见和建议。

附录：统计、检验方法

（1）缺测率

（2）趋势计算方法

在估计某要素的变化趋势时，以一元线性方程对现址观测资料序列y 进行拟合，即：y = a + bt，其回归系数b 反映了趋势变化，即：

b =d y/d t

（3）差值

设Ai为旧址某要素第i次观测值，Ui为相应时间新址自动站仪器观测值，则第i次的差值为：

xi=Ui-Ai

（4）差值平均值

设对比观测次数为n，则差值的平均值为：

（5）差值标准差

差值的标准差σ为：

（6）降水量累计相对差值

（7）风向相符率

只有观测风速大于0.2m/s时，才统计风向相符率。新址与旧址风向角度

差小于22.5°，即认为两者相符。

（8）旧址址与新址观测数据差异的显著性检验

月（年）平均值x0的显著性检验

利用旧址近20年的观测要素数据月（年）平均值序列，对新址平行观测期的月（年）平均值进行显著性检验。

假设为平行观测期的某要素月（年）平均值，假定样本容量为n 月（年），这n 年人工观测的相应要素月（年）平均值的样本序列为，统计量

，    其中，，

在显著水平a为0.05（0.01），自由度为n时，当|t|>ta，则表示平均值x0与其他年份平均值差异显著。

附件3

站址迁移申报材料要求

申报材料包括标题、正文和附件三部分。主要要求如下：

（一）文件标题：XXX省/区/市气象局关于迁移XXX国家基准气候站/国家基本气象站的请示。

（二）正文主要内容：

1.现址基本情况。包括：站名、详细地址、区站号，观测场经度、纬度、拔海高度，目前气象探测环境评估得分、占地面积、承担的各类观测任务、建站时间和迁站次数，现址启用时间等。

2.申请迁站理由。包括：申请迁站的原因，迁站方式，现址气象探测环境状况、破坏过程与保护情况等。

3.拟选站址基本情况。包括：详细地址、位于现址的方位和距离，观测场的经度、纬度、拔海高度，占地面积、探测环境状况、评估意见，能否代表该站所代表区域的天气气候特征等。同时迁移高空观测业务的，还要说明氢气安全状况、电磁环境、净空条件等。

4.建设条件。包括：拟选站址的建设用地、规划、经费、编制气象探测环境保护专项规划并纳入城市（镇）控制性详细规划等方面的相关承诺落实情况，供水、供电、交通、通信等条件。

（三）附件：《站址勘察报告书》，《站址迁移分析报告》。

附件4

迁移国家一般气象站主要信息和材料

备案要求

一、主要信息备案要求

（一）文件标题：XXX省/区/市气象局关于报送迁移XXX国家一般气象站站址主要信息的函

（二）正文：参照站址迁移申报材料要求

（三）附件：

迁移XXX国家一般气象站站址主要信息表

| 现址信息 | 站 名 | XXX国家一般气象站 | 区 站 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经 度 | ° ′ ″E | 纬 度 | ° ′ ″N | 观测场拔海高度 | 米 |
|  | 地理特征 |  | 位置特征 |  | 探测环境评分 | 分 |
|  | 详细地址 |  |
|  | 建站时间 | 年 月 日 | 曾迁站次数 | 次 | 现址启用时间 | 年 月 日 |
|  | 占地面积 | 亩 | 是否有土地证 | 是□ 否□ |
|  | 观测任务 | 地面□ 高空□ 辐射□ 酸雨□ 农气□ 土壤水分□ GPS水汽□ 风廓线雷达□ 雷电□ 紫外线□ 大气成分□ 沙尘暴□ 天气雷达□ |
| 迁站原因及方式 | 迁站原因 | 环境破坏□ |
|  |  | 重大工程□ 批准单位： ，批准文号： |
|  |  | 城市规划□ 批准单位： ，批准文号： |
|  |  | 自然灾害□ 灾害类型： 灾害级别： 灾害发生时间： |
|  |  | 其他（请注明）□： |
|  | 迁站方式 | 整体迁移 □ 局站分设 □ | 现址是否保留自动气象观测 | 是□ 否□ |
| 拟选站址信息 | 经 度 | ° ′ ″E | 纬 度 | ° ′ ″N | 观测场拔海高度 | 米 |
|  | 观测场规格 |  | 占地面积 | 亩 | 探测环境评分 | 分 |
|  | 在城镇何方 |  | 当地最多风向 |  | 与现址高差 | 米 |
|  | 在现址何方 |  | 与现址直线距离 | 米 |
| 其它信息 | 所需经费 | 万元 | 是否落实 | 是 □ 否 □ |
|  | 已申报待中国气象局审批的基准站基本站数量 | 个 | 本年内已受理的申请迁移一般站数量 | 个 |
|  | 本年内中国气象局已批复同意迁移的观测站数量 | 个 | 本年内已批复同意 迁移的一般站数量 | 个 |

二、迁站材料备案要求

（一）文件标题：XXX省/区/市气象局关于报备迁移XXX国家一般气象站站址材料的函

（二）正文

（三）附件：

1.批复文件（扫描件）

2.《站址勘察报告书》

3.《站址迁移分析报告》

4.其它需要备案的材料

附件5

启用新址申报材料要求

启用新址材料包括标题、正文以及《国家级地面气象观测站新址启用申请表》和业务验收意见两个附件。主要要求如下：

1.文件标题：XXX省/区/市气象局关于申请启用XXX国家基准气候站/国家基本气象站/国家一般气象站新址的函。

2.正文主要内容：迁移站址批复机关、时间和文件号，站名、区站号，观测场经度、纬度、拔海高度，气压传感器拔海高度、测风雷达天线拔海高度（高空），业务验收情况，拟启用新址时间等。

3.附件：《国家级地面气象观测站新址启用申请表》、业务验收意见（扫描件）。

国家级地面气象观测站新址启用申请表

填报日期：    年   月  日

| 基本信息 | 站 名 |  | 区站号 |  | 申请正式启用时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经 度 | ° ′ ″E | 纬 度 | ° ′ ″N |
|  | 详细地址 |  | 占地面积 | 亩 |
|  | 观测 任务 | 地 面 | 高 空 | 辐 射 | 酸 雨 | 农 气 | 土壤水分 | G P S水汽 | 风廓线雷达 | 雷 电 | 紫外线 | 大气成份 | 沙尘暴 | 天气雷达 | 其它观测项目 |
| 地 面 | 站 类 |  | 气压表水银槽 拔海高度 | 米 |
|  | 观测场拔海高度 | 米 | 新旧站址高差 | 米 |
|  | 气压传感器感应部分拔海高度 | 米 | 新旧站址间 直线距离 | 米 |
|  | 观测场规格 |  | 探测环境评分 | 分 |
|  | 地面观测项目 |  | 云 | 能见度 | 天气现象 | 气 压 | 气 温 | 相对温度 | 风 向 | 风 速 | 降 水 | 蒸 发 | 日 照 | 地表温度 | 浅层地温 | 深层地温 | 雪 深 | 雪 压 | 电线积冰 |
|  |  | 自动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高 空 | 站类 |  | 观测场大小 |  | 雷达天线拔海高度 | 米 |
|  | 探测环境评分 | 分 | 设备类型 |  |
|  | 发报任务 | TTAA | TTBB | TTCC | TTDD | PPAA | PPBB | PPCC | PPDD |

附件6

# 对比观测资料和站址迁移分析报告报送要求

1.对比观测资料文件名和格式

对比观测资料采用现在业务上实行的地面月报数据文件A文件格式，由OSSMO2004软件生成,并通过格式检查。数据文件名规定如下：

作为正式记录的A文件的文件名不变，为“AIIiii-YYYYMM.TXT”，对比观测数据文件的文件名改为“AIIiii-YYYYMM-9.TXT”，即在原文件名上增加“-9”，表示是由于迁站进行对比观测的数据。如果迁站前进行对比，以旧址为正式记录，则旧址的数据文件为“AIIiii-YYYYMM.TXT”，新址是对比观测记录，数据文件为“AIIiii-YYYYMM-9.TXT”。如果迁站后进行对比，以新址为正式记录，数据文件为“AIIiii-YYYYMM.TXT”，旧址是对比观测记录，数据文件为“AIIiii-YYYYMM-9.TXT”。命名规定见下表：

| 对比观测类型 | 旧址文件名 | 新址文件名 |
| --- | --- | --- |
| 迁站前对比 | AIIiii-YYYYMM.TXT | AIIiii-YYYYMM-9.TXT |
| 迁站后对比 | AIIiii-YYYYMM-9.TXT | AIIiii-YYYYMM.TXT |

具体数据文件格式参阅“地面气象观测数据文件和记录簿表格式”（气象出版社，2005年出版）。

2.站址迁移分析报告文件名和格式

站址迁移分析报告采用word文档，命名为“XX省（区、市）XX站站址迁移分析报告.doc”。

3.对比观测资料和站址迁移分析报告传输规定

(1) 打包规定

以省为单位将本省所有对比观测数据文件和站址变动分析报告用WINZIP6.3或以上版本进行打包压缩，打包文件名为A9MMYYBJ.CCC，其中“A9”、“BJ”为固定码，“MM”为文件发报月份（01-12）,“YY”为文件发报日期（01-31），“CCC”为发报台代码后三位。

打包时需同时将A文件和A-9文件的清单一同打包。清单格式见下表：

XXX省/区/市新旧站址对比观测数据文件报送清单

| 序号 | 迁站区站号 | 迁站时间 | 对比观测类型（划√） | 文件数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 迁站前 | 迁站后 |  |
| 1 | 5XXXX | YYYYMMDD |  |  | XX |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：所有文件不能是空文件。

(2) 传输规定

按照现行业务中A文件的传输规定。传输细则见“中国气象局气候发〔1998〕91号附件1”。

附件7

新建站申报材料要求

新建站申报材料包括正文、标题和附件三部分。主要要求如下：

一、文件标题：“XXX省/区/市气象局关于新建XXX国家基准气候站/国家基本气象站/国家一般气象站的请示”。

二、正文内容：

1.基本情况。包括：新建气象站名称、详细地址，观测场经度、纬度、拔海高度，拟承担的各类观测任务等。同时新建高空气象观测业务的，还要说明氢气安全状况、电磁环境、净空条件等。

2.建站理由。

3.建设条件：要求同迁移。

4.评估意见（建站的科学性、合理性、可行性）。

三、附件：《站址勘察报告书》。

附件8

撤销站申报材料要求

撤销站申报材料包括标题、正文、附件三部分。主要要求如下：

一、文件标题：XXX省/区/市气象局关于撤销XXX国家基准气候站/国家基本气象站/国家一般气象站的请示。

二、正文内容：观测站基本情况，撤站理由，拟撤站时间（因自然灾害停止观测日期），人员安置，原址处理方式，资料移交归档、论证意见和当地人民政府意见等。

三、附件：人员安置方案，论证意见（扫描件）和当地人民政府意见（扫描件）等。

# Text boxes

中国气象局文 件

气发〔2012〕93号

中国气象局

— 17 —

— 18 —

— 24 —

— 25 —

2012年11月28日印发

中国气象局办公室